TÖÖ KOOSTAJAD :

...................................... 	Margus Koot, arhitekt EAL

- Projekti üldjuhtimine

- Planeerimislahendus

- Maakasutus

.......................................	Siiri Koot, arhitekt EAL

- Planeerimislahendus

- Linnaruumi analüüs

- Hoonestus

KONSULTANDID:

Olev Abner, dendroloog

- Haljastuse hinnang

Sisukord

1	LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID	4

1.1	Planeerimise lähteandmed	4

1.2	Planeeringu üldeesmärgid	4

2	OLEV OLUKORD	4

2.1	Üldandmed	4

2.2	Geodeesia ja geoloogia	4

2.2.1	Geodeesia	4

2.2.2	Geoloogia	4

2.3	Olev maakasutus	5

2.4	Hoonestus	5

2.5	Haljastus	5

2.6	Tehnovõrgud	5

2.7	Tänavad ja liiklus	5

2.8	Muinsuskaitse	5

2.9	Looduskaitse	5

2.10	Väljavõte Narva üldplaneeringu maakasutusplaanist	6

2.11	Olemasolev olukord – fotod	7

3	PLANEERIMISLAHENDUS	8

3.1	Kontaktvööndi analüüs	8

3.2	Planeeringu põhimõtted	8

3.3	Maakasutus	8

3.4	Veevarustus ja kanalisatsioon	8

3.5	Elektri- ja sidevarustus	9

3.6	Soojusvarustus	9

3.7	Gaasivarustus	9

3.8	Liikluslahendus	10

3.8.1	Autoteed ja tänavad	10

3.8.2	Kergliiklusteed	10

3.8.3	Parkimine	10

3.8.4	Ühistransport	10

3.9	Vertikaalplaneerimine	10

3.10	Haljastus ja keskkonnakaitse	10

3.11	Rajatised ja inventar	10

3.12	Muinsuskaitse	11

3.13	Kuritegevusriskide vähendamine planeeringus	11

3.14	Puittaimestiku haljastuslik hinnang	12

3.14.1	Sissejuhatus	12

3.14.2	Metoodika	12

3.14.3	Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala	13

3.14.4	Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala	13

3.14.5	Puittaimede taksonite nimekiri eesti keeles ladinakeelsete vastetega	14

3.14.6	1. Ala puittaimestiku üldandmed	15

3.14.7	2. Puittaimestiku haljastusväärtus	15

3.14.8	Järeldused	16

3.14.9	Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks	16

3.14.10	Kokkuvõte	17

4	Illustreerivad 3D vaated	18

5	JOONISED	20

6	LISAD	26

# LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID

## Planeerimise lähteandmed

Narva Linnavolikogu otsus planeeringu algatamise kohta 1.06.2006; nr.91;

Detailplaneeringu lähteülesanne DP 06-2006;

Detailplaneeringu aluseks on Narva üldplaneering (kehtestatud 28.11.2001; nr.92/49)

## Planeeringu üldeesmärgid

- Võimaluse loomine uue multifunktsionaalse koolikompleksi loomiseks Pähklimäe Gümnaasiumi kinnistu ning naaberkinnistute liitmise teel.

- Kvaliteetse mitmefunktsioonilise üldkasutatava haljasala loomine olemasoleva haljasala edasiarendamise teel.

- Planeeritava ala maakasutuspiiride määramine;

- Kruntide sihtotstarbe ja ehitusõiguse ulatuse määramine;

- Liikluse ja parkimise lahendamine;

- Tehnovarustuse lahendamine.

# OLEV OLUKORD

## Üldandmed

Planeeritav ala paikneb Pähklimäe linnaosas. Ala piirneb põhjast Pähklimäe tänava, idast Kangelaste prospekti ja paneelkorrusmajade alaga, lõunast end. Autobussipargi territooriumi ning läänest paneelkorrusmajade alaga. Alal paikneb Pähklimäe Gümnaasium ning lasteaed „Sädemeke”. Ala läbivad asfalteeritud jalakäijate teed, mis ühendavad Kangelaste prospekti Tallinna maanteega. Planeeritava ala pindala on 11 ha.

## Geodeesia ja geoloogia

### Geodeesia

Planeeringu alusena on kasutatud järgmisi topogeodeetilisi alusplaane:

- Topograafiline plaan, HADES Geodeesia, erinevad tööd (allikas – Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet).

- Narva üldplaneeringu aluskaart 2001;

- Narva katastriüksuste kaart;

- Narva linna vektorkaart 1:2000

Polügonomeetriapunkte planeeritaval alal ei asu.

### Geoloogia

Maapind on kaldega lääne ja lõuna suunas kõrgusmärkidega15.70 kuni 19.30(läänes) ja 26.60 (lõunas, moodustades 3m astangu)

Lähikonna pinnase läbilõige :

1.Täide, muld ja killustik 0,6-2m

2. Muld 0,4m

3. Mölline peenliiv, kohev kuni kesktihe 1,2m

4. Savimöll, pehme, 1-1,4m

5. Möllsavi, pehme allosas

6. Liivaga sitke möllsavi 5,6-5,9m

7. Möllsavimoreen, poolkõva kuni kõva, läbitud 4,6m

Pinnaseveetase 0,8-1,1m (26.05.04)

## Olev maakasutus

Maa-alal paiknevad järgmised kinnistud:

Pähklimäe tn.1c	51102:001:0030	80m²		Transpordimaa

Pähklimäe tn. 3	51102:001:0008	33307m²	Sotsiaalmaa

(Pähklimäe Gümnaasium)

Pähklimäe tn.3a	51102:006:0002	31186m²	Sotsiaalmaa

Pähklimäe tn.3b	51102:001:0016	153m²		Tootmismaa

Pähklimäe tn.5	51102:006:0003	9631m²	Sotsiaalmaa

(Lasteaed „Sädemeke”)

Aasa tn. 31		51102:001:0046	154m²		Tootmismaa

## Hoonestus

Planeeritaval alal asuvad Pähklimäe Gümnaasiumi kompleks abihoonetega, lasteaed „Sädemeke” ning kaks trafoalajaama ning gaasiregulaatori hoone.

## Haljastus

Ala on kaetud mitmekesise ja hooldatud puittaimestiku ning põõsastega. Puittaimestiku haljastuslik hinnang on antud  käesoleva seletuskirja peatükis 3-13

## Tehnovõrgud

Piki Pähklimäe tänavat kulgeb 110 kV elektrikõrgepingeliin. Alal paiknevad alajaamad nr. AJ-209 ja AJ-206. Ala läbib gaasitrass regulaatorjaamaga. Gümnaasium ning lasteaed on ühendatud kaugküttesüsteemi. Ala läbivad nii planeeritavat ala kui külgnevaid hooneid varustavad vee-, kanalisatsiooni kui ka sidevõrgud.

## Tänavad ja liiklus

Planeeritav ala külgneb kahest küljest asfalkattega linnatänavatega – Kangelaste prospekti (põhitänav) ja Pähklimäe tänavaga (jaotustänav). Ala läbivad asfalteeritud jalakäijate teed, mis on osaks üldplaneeringus kavandatud jalakäijate läbiliikumissuunast ning ühendavad Kangelaste prospekti piki haljastatud jalakäijate promenaadi Tallinna maanteega. Jalakäijate juurdepääsuna toimib Aasa tänav, mis on perspektiivne juurdepääs Pähklimäe Gümnaasiumile, mis käesoleval ajal omab mootorsõidukite juurdepääsu üksnes läbi korterelamute õueala.

## Muinsuskaitse

Kehtestatud Narva üldplaneeringu kohaselt ei paikne planeeritav ala ajaloolise keskuse reguleerimistsoonis.  Muinsuskaitsealused objektid planeeritaval alal puuduvad.

## Looduskaitse

Looduskaitsealused objektid planeeritaval alal puuduvad.

## Väljavõte Narva üldplaneeringu maakasutusplaanist

## Olemasolev olukord – fotod

Panoraam vaatega Kangelaste prospekti suunas (paremal Pähklimäe Gümnaasium)

5.Roheline tänav

Pähklimäe tänav

# PLANEERIMISLAHENDUS

## Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala paikneb keset peamiselt suurpaneelelamutest koosnevat elurajooni, olles polüfunktsionaalseks roheliseks oaasiks lähikonna elanikele. Lisaks paiknevad alal Pähklimäe Gümnaasium ning lasteaed „Sädemeke”, mis avanevad samuti ilma vajaduseta ristuda autoteedega otse rohealale. Keskne roheala on hästi hooldatud erineva taimestikuga bulvar, kus paikneb selge peatelg ning sellest lähtuvate jalgteede võrk. Samuti annab bulvar autoteedest läbilõikamata jalgteede lingi Kangelaste prospektilt Tallinna maanteeni. Alal on suur potentsiaal nii haridusasutuste paiknemisel kui ka puhkevõimaluste laiendamisle ümbruskonna elanikele. Ala on võimalik täiendada mitmesuguste lastele mõeldud mängulinnakute ja atraktsioonidega, samuti mitmekesiste sportmisvõimalustega. Ära kasutades külgneva endise Autobussipargi ääres olevat kasutamata maad, on võimalik laiendada olemasoleva kooli krunti võimaldades kaasaegse uue koolikompleksi rajamist.

## Planeeringu põhimõtted

Planeeringuga nähakse ette olemasoleva bulvari-tüüpi puhkeala edasiarendamist, võimaldades mitmekesist puhketegevust ja sportimisvõimalusi lastele. Samuti on ette nähtud ala ühendamine naabrusesasuva ja arebdamisel oleva Äkkeküla spordikeskusega. Ette on nähtud Pähklimäe Gümnaasiumi baasil uue koolikompleksi rajamine, mille komponendid (spordihoone, ujula, raamatukogu, staadion jms.) oleksid kasutatavad ka ümbruskonna linnarahvale.

## Maakasutus

Planeeringuga nähakse ette sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi moodustamine uue koolikompleksi (ca 13500m², ca1264 õpilast) moodustamiseks Pähklimäe Gümnaasiumi kinnistu baasil, millele on kavandatud liita osa oleva haljasala kinnistust ning munitsipaliseeritava reformimata riigimaa osa. Nähakse ühtlasi ette sotsiaalmaa sihtotstarbega üldkasutatavale haljasala kinnistule kahe munitsipaliseeritava reformimata riigimaa tüki liitmine, et korrastada terviklikult selle haljasala maakasutus. Ette on nähtud krundi moodustamine 5.Rohelisele tänavale, samuti Gümnaasiumi tänavale ajutise krundi 3a tekitamise abil kinnistust Pähklimäe tn.3a (millel asub hetkel osa olemasolevast Gümnaasiumi tänavast). Kruntide liitmiseks-lahutamiseks moodustatakse liidetavatest-lahutatavatest osadest omaette maakasutused.

Planeeringuga antud ehitusõiguse ulatus on  joonisel 3 - PÕHIJOONIS

## Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Narva Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele C/1628-1;22.06.2007.

Uue koolikompleksi hoonete ühendamine teostatakse olemasolevast 150mm veetorustikust, mis suundub Pähklimäe Gümnaasiumi hoone juurde.

Heit-, sade- ja drenaaživete kanaliseerimiseks kasutatakse isevoolset kanalisatsioonitorustikku d400mm, mis saab alguse olemasolevast Pähklimäe Gümnaasiumi hoonest.

Alternatiivne võimalus on liituda Pähklimäe tn. olemasolevate veetorudega d200mm ja kanalisatsioonivõrkudega d400mm

Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike teenindamiseks seatakse servituut.

Tuletõrje veevarustus

Lisaks koolikompleksi territooriumil paiknevale hüdrandile on ette nähtud 2 uue hüdrandi lisamine Gümnaasiumi tänavale (tagatud tulekustutusvee vajadus 15l/sek 3 tunni kestel)

Koolikompleksi läänepoose osa kustutamiseks on võimalik kasutada kavandatud hüdranti vastavalt Tallinna mnt. 55 (end. autobussipark) kehtestatud detailplaneeringu lahendusele. Koolikompleksi laienduse ala on juurde pääsetav põhja poolt külgnevate asfalteeritud kergliiklusteede kaudu ning lõuna poolt mööda kavandatavat Tallinna mnt 55 planeeringualal olevat teenindusteed, mis külgneb vahetult koolikompleksiga.

## Elektri- ja sidevarustus

Elektrivarustuse osa on lahendatud vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilistele tingimustele nr.NEV/11317-1;08.08.07.

Kavandatava koolikompleksi elektrivarustus arvestusliku voolutugevusega 2x315A kavandatatkse koolikompleksi territooriumi keskel asuvast alajaamast nr 209 (Pähklimäe 3b).

Koolikompleksi elektrivarustuseks kasutatakse olemasolevate kaablitega samu koridore.

Jalakäijate bulvari ja vajadusel parkla valgustamiseks  kasutatakse  kõrgsurve  Na - lambiga (~ 100 W) valgusteid, millised kinnitatakse 8 m kõrguste terasmastide külge. Olemasolevate kaabelliinide ümbertõstmise vajadus perspektiivse spordihoone-ujula alt otsustatakse vastavalt koostatavale ehitusprojektile.

Sidevarustus lahendatakse olemasolevate sideliinide baasil. Koolikomleksi ehitusala alla jäävad sideliinid tõstetakse ümber vastavalt koostatavale ehitusprojektile.

Olemasolevate elektrikaabelliinide ja sideliinide teenindamiseks seatakse servituut.

## Soojusvarustus

Soojavarustuse osa on lahendatud vastavalt AS Narva Soojusvõrgu tehnilistele tingimustele nr.1-12/215-1;02.07.2007.

Kavandatava koolikompleksi soojusvõrguga liitumise kohaks on olemasolev soojatrass, mis läbib soojuskambrit TK-27-11A. Soojuskoormus liitumisel 1300kW, käesoleval ajal sisselülitatud 1000kW.

Tarbija soojuskandja parameetrid:

a) otsevoolutorustikul P=6,0 kgs/cm²; T=130 - 70°C;

b) tagasivoolutorustikul P=4,5 kgs/cm²; T=60 - 45°C.

Väljastatava soojuse reguleerimissüsteem – kvaliteetne.

Järgnevates projekteerimisstaadiumites näha ette soojuspunkt eraldi lukustatavas ruumis, mis varustatakse etteandval torustikul soojusarvestiga ja automatiseeritud soojussõlmega. Soojussõlmes peab olema vee ärajuhtimine kanalisatsiooni. Kuuma vee tarnimine teostatakse kinnise skeemiga. Kalorifeerseadmetel tuleb ette näha automaatika õrkudest automaatseks väljalülitamiseks, ventilaatorite välja lülitumisel ja automaatseks kaitseks kalorifeeri jäätumise vastu.

Olemasolevate soojusvõrgu torustike teenindamiseks seatakse servituut.

Olemasoleva soojustorustiku ümbertõstmise vajadus perspektiivse spordihoone-ujula alt otsustatakse vastavalt koostatavale ehitusprojektile.

## Gaasivarustus

Kui kavandatava koolikompleksi tarvis peaks vaja olema gaasiga varustamist, nähakse gaasivarustus ette vastavalt  AS EG Võrguteenuse poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr. PJ-650/07;08.08.2007.a.

Ette on nähtud võimalus gaasitorustiku arendamine uue koolikompleksi krunti läbivast gaasitorustikust (B-kategooria ST Ø108x4,0mm ja D159x4,5, maksimaalne töörõhk 3 bar) kuni võimalike gaasipaigaldisteni maksimaalse võimsusega 1,5 MW.

Koolikomleksi ehitusala alla jääv gaasitorustik tõstetakse ümber vastavalt koostatavale ehitusprojektile.

Olemasolevate gaasitorustike teenindamiseks seatakse servituut.

## Liikluslahendus

Tänavate üldise liiklusskeemi aluseks on Narva üldplaneeringu liikluslahenduse põhimõtted.

### Autoteed ja tänavad

Planeeritava alaga külgnevad Pähklimäe tänav (jaotustänav) ja Kangelaste prospekt (põhitänav) säilivad oma olevates gabariitides. Ette nähakse 5.Rohelise tänava rekonstrueerimine täies ulatuses autoteeks alates Tallinna maanteelt, mis võimaldab Pähklimäe Gümnaasiumi/uue koolikompleksi juurdepääsu ilma elurajooni sisekvartalit läbimata. Olemasolev Gümnaasiumi tänav katkestatakse autoliiklusele kooli maakasutuse ja haljasala kohalt.

### Kergliiklusteed

Kogu bulvari teedevõrk on kasutatav kergliiklusteedena. Täiendavalt on ette nähtud kergliikustee lingi rajamine piki Pähklimäe tänavat ühendamaks planeeritavat ala Äkkeküla spordikeskuse alaga.

### Parkimine

Normatiivsed parkimiskohad(13k.) lasteaiale „Sädemeke” nähakse ette Pähklimäe tänava äärde rajatavasse parklasse. Uue koolikompleksi parkimisvajadus (125k.) on lahendatud uue koolikompleksi omal krundil, kasutades parkimiseks hoonealust parkimist, mida võimaldab krundi lõunaosas paiknev ca 3m kõrgune maapinnakõrguste erinevus. Täiendav hoonealaune parkla on ette nähtud ujula/võimla hoone alla. Lisaks on ette nähtud 14-kohaline külalisparkla ujula-spordihoone ette.

### Ühistransport

Uusi bussipeatusi ette ei nähta, olevad paiknevad Pähklimäe tänaval ja Kangelaste prospekti ääres.

## Vertikaalplaneerimine

Olevad maapinna kõrgusmärgid põhiosas säilitatakse. Uue koolikompleksi projekteerimisel lahendatakse hoone rajamisega seotud vertikaalplaneerimine.

## Haljastus ja keskkonnakaitse

Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. Viiakse läbi haljastuse saneerimine vastavalt allpooltoodud haljastuse hinnangus antud soovitustele. Ette on nähtud täiendava kõrghaljastuse ja põõsatega alade rajamine.

Antakse sorteeritavate jäätmete konteinerite asukohad

Hoonesiseste parklate põrandapesuveed juhitakse reoveekanalisatsiooni.  Kasutusest välja jäävad vee- ja kanalisatsioonitorustikud kuuluvad likvideerimisele. Liikumisteede äärde nähakse ette kohad prügikastidele.

Planeeringualale kavandatud parklate läheduses asuvate kruntide koolikompleksi hoonetes ja lasteaias ei tohi liiklusest ning hoonealuste parklate sundventilatsiooni töötamisest põhjustatud müra ületada sotsiaalministri 04.03.2002.a. määruse nr. 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" §6 lg 4, 5 ja §7 lg4, 5 kehtestatud normtasemeid.

## Rajatised ja inventar

Olemasolevat laste mänguväljaku ala täiendatakse ning kavandatud on selle kõrvale laste võimlemislinnaku rajamine. Lasteaia ja Pähklimäe tänava vahelisele alale on kavandatud lastele 250m pikkuse asfalteeritud rulluisuringi/suusaraja rajamine. Täiendamist vajab bulvariäärne tänavamööbel – lisada tuleks erinevaid istekohti s.h. koos varjualustega vihmaste ilmade puhuks.

Pähklimäe gümnaasiumi ehitusala suurenemise tõttu on olemasolev skatepark ette nähtud üle viia laste mänguväljakute ja võimlemislinnaku kõrvale

## Muinsuskaitse

Kehtestatud Narva üldplaneeringu kohaselt ei paikne planeeritav ala Narva ajaloolise keskuse kaitsetsoonis ega ka ajaloolise keskuse reguleerimistsoonis.  Muinsuskaitse ja looduskaitsealased objektid planeeritaval alal puuduvad.

## Kuritegevusriskide vähendamine planeeringus

Kuritegevusriske on võimalik vähendada selgeltloetavate ja läbivate jalg- ja rattateede võrgu loomisega. Vajalik on piisav jalgteede, parklate ja hoonete ümbruse valgustamine ning lõhutud valgustite kohene uuendamine.

Hoonete projekteerimisel vältida kergelt lõhutavate ja kergelt süüdatavate  materjalide kasutamist. Välisviimistluses kasutada atraktiivseid värvitoone ja materjale. Hoonete valmimisest alates tagada krundil pidev heakord, et oleks tunnetatav hoolitsus keskkonna eest. Kõik lõhutud või katki läinud valgustid, väikevormid, prügikastid jne. tuleks koheselt uuendada või parandada.

Nimetatud abinõud peaksid tõstma piirkonnas liikuvate inimeste turvalisust ning minimaliseerima vargusi, kallaletunge ja vandalismi.

## Puittaimestiku haljastuslik hinnang

Koostaja: Olev Abner, dendroloog (tel. 56651312, olevab@hot.ee)

### Sissejuhatus

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi veebruaris 2007 umbes 8.2 ha suurusel alal Narva linnas aadressidel Pähklimäe tn. 3, 3A ja 5 ning lähialal.

Pähklimäe tänava kõrval paiknev haljasala (Pähklimäe tn. 3A) on oma kujunduselt skväärilaadne – mitmete jalutusteedega, istumiskohtade ja lastemänguväljakutega.

Ala lõunaosas paikneb Narva Pähklimäe Gümnaasium (Pähklimäe tn. 3) koos staadioniga.

Ala loodeosas paikneb lasteaed Sädemeke (Pähklimäe tn. 5).

Lisaks uuriti ka Aasa tn. serva puittaimi.

Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas dendroloog Olev Abner, välitöödel osalesid dendroloogid Jüri Elliku, Anu Kaur ja Sille Janson.

### Metoodika

Välitööde teostamisel ja töö vormistamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määruses nr. 34 3. maist 2006 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” metoodikast, mis sobib hästi erinevate puittaimestikuga kaetud alade kirjeldamiseks ja nende haljastusliku väärtuse määratlemiseks.

Töö käigus identifitseeriti võimaluste piires alusplaanil (M 1:500) toodud üksikpuud, puude rühmad, põõsad ja põõsaste rühmad (k.a. hekid) ja alusplaanile kanti nende haljastuslike objektide võra või võrastike projektsiooni kontuur. Igat sellist haljastuslikku objekti tähistava sümboli või ala kontuuri juurde alusplaanile kanti unikaalne number.

Juba likvideeritud puude sümbolid kriipsutati ristiga läbi. Plaanile kanti puudu olevate puude sümbolid.

Välitööde ajast tingituna jäid kahtlaseks mõned pärnade määrangud, seda eelkõige läänepärnadena kirja pandud puude puhul. Puude täpsemaks määramiseks on vaja lehti ja õisi.

Kontrolli vajaksid ka viirpuude määrangud. Viirpuude täpsemaks määramiseks on vaja õisi ja lehti.

Enamik jalakalisi määrati pungade kuju, pungasoomuste kuju, võrsete jämeduse ja karvasuse ning koore iseloomu järgi künnapuudeks.

Ei suudetud eristada aed-õunapuu sorte, sellega peaksid tegelema pomoloogid.

Võimali, et alal esinevad värviliste lehtedega puud, aga ka neid ei olnud aastaajast tingituna võimalik eristada.

Objektide andmed kanti algul välipäevikusse ja hiljem numereeritud haljastuslike objektide nimekirja (Tabel 1). Selles nimekirjas järgneb igale numbrile puittaimetaksoni nimi või mitmeliigilistes rühmades nimed; puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites (kui on tegemist mitmeharulise puuga, on diameetrid eraldatud sümboli "&" abil; puude rühmades semikooloniga); vajadusel puittaime kõrgus meetrites; üksikpuudel suurim võra läbimõõt meetrites; haljastusliku väärtuse hinne ja märkused.

Puude rühmades ja ridades mõõdeti üldjuhul jämedaim puu või haru.

Kõrgemate puude (üle 10 m) kõrgus mõõdeti SUUNTO kõrgusmõõtjaga, teistel hinnati kõrgus visuaalselt.

Nimede lühendamiseks tähistati epiteeti “harilik” lühendiga “h.”.

Ühtlasi hinnati iga haljastusliku objekti haljastuslik väärtus antud kohal. Aluseks oli siin 5-astmelised skaalad (“Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala” ja “Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala”).

### Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada.

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu  (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele.

### Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik põõsas (I väärtusklass) - dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide eriti suured (ja elujõulised) eksemplarid. Looduskaitsealune põõsaliik ja dendroloogiline haruldus. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) –elujõuline ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega põõsas; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas. Omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust. Säilitada samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena.

3) Oluline põõsas (III väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud või linnatingimustele vastupidav ja talvekindel ala ilmestavat ja keskkonda parandavat tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille dekoratiivsed omadused on vähenenud. Võimalusel säilitada ja noorendada..

4) Väheväärtuslik põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine isekülvne või võsundiliselt levinud põõsas, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt/sordiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat haljastust. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis on tugevasti kahjustunud varju, kahjurite, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas, mis on haige, elujõuetu ning omab väikest ökoloogilist tähtsust. Põõsas, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muid haljastust. Võib likvideerida.

Puittaimede haljastuslik väärtus on dendroloogilisel plaanil ära toodud vastavate värvidega:

II klass – sinise värviga;

III klass – rohelise värviga;

IV klass – kollase värviga;

V klass – pruuni värviga.

### Puittaimede taksonite nimekiri eesti keeles ladinakeelsete vastetega

| Jrk. nr. | Kodu-maisus | Taksoni eestikeelne nimi | Taksoni teaduslik nimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ebajasmiin | Philadelphus sp. |
| 2 |  | ebaküdoonia, jaapani | Chaenomeles japonica |
| 3 |  | elupuu, harilik | Thuja occidentalis |
| 4 |  | enelas, tara- | Spiraea chamaedryfolia |
| 5 | + | haab, harilik | Populus tremula |
| 6 |  | hobukastan, harilik | Aesculus hippocastanum |
| 7 | + | jalakas, harilik | Ulmus glabra |
| 8 | + | kask, aru- | Betula pendula |
| 9 | + | kask, kuld- (arukase ja sookase hübriid) | Betula × aurata (Betula pendula × Betula pubescens) |
| 10 | + | kask, soo- | Betula pubescens |
| 11 |  | kibuvits, karoliina | Rosa carolina |
| 12 |  | kibuvits, kurdlehine | Rosa rugosa |
| 13 | + | kibuvits, mets- | Rosa majalis |
| 14 |  | kibuvits, näärelehine, 'Plena' | Rosa spinosissima (=Rosa pimpinellifolia) 'Plena' |
| 15 |  | kirsipuu, hapu | Cerasus vulgaris (=Prunus cerasus) |
| 16 |  | kuusk, torkav, 'Glauca' | Picea pungens 'Glauca' |
| 17 | + | künnapuu | Ulmus laevis |
| 18 |  | leeder, punane | Sambucus racemosa |
| 19 |  | lehis, euroopa | Larix decidua |
| 20 |  | lehis, kuriili | Larix kurilensis (=Larix gmelinii var. japonica) |
| 21 | + | lodjapuu, harilik | Viburnum opulus |
| 22 |  | läätspuu, suur | Caragana arborescens |
| 23 |  | mariõunapuu, ida- | Malus baccata |
| 24 | + | mänd, harilik | Pinus sylvestris |
| 25 |  | mänd, mägi- | Pinus mugo |
| 26 |  | nulg, palsam- | Abies balsamea |
| 27 |  | nulg, värd- | Abies × phanerolepis |
| 28 | + | paakspuu, harilik | Frangula alnus |
| 29 | + | paju, kahevärviline | Salix phylicifolia |
| 30 | + | paju, kõrv- | Salix aurita |
| 31 | + | paju, mustjas | Salix myrsinifolia |
| 32 | + | paju, tuhkur | Salix cinerea |
| 33 | + | paju, vesi- | Salix triantra |
| 34 |  | pappel, lõhnav | Populus suaveolens |
| 35 | + | pihlakas, harilik | Sorbus aucuparia |
| 36 | + | pooppuu | Sorbus intermedia |
| 37 | + | pärn, harilik | Tilia cordata |
| 38 |  | pärn, lääne- | Tilia × vulgaris |
| 39 |  | pärn, suurelehine | Tilia platyphyllos |
| 40 | + | remmelgas, raag- | Salix caprea |
| 41 | + | remmelgas, rabe | Salix fragilis |
| 42 |  | remmelgas, rabe, 'Bullata' | Salix fragilis 'Bullata' |
| 43 | + | saar, harilik | Fraxinus excelsior |
| 44 |  | saar, pensilvaania | Fraxinus pennsylvanica |
| 45 | + | sarapuu, harilik | Corylus avellana |
| 46 |  | sirel, harilik | Syringa vulgaris |
| 47 | + | tamm, harilik | Quercus robur |
| 48 | + | toomingas, harilik | Padus avium (=Prunus padus) |
| 49 |  | tuhkpuu, läikiv | Cotoneaster lucidus |
| 50 | + | vaarikas, harilik | Rubus idaeus |
| 51 | + | vaher, harilik | Acer platanoides |
| 52 |  | vaher, saar- | Acer negundo |
| 53 | + | viirpuu, harilik | Crataegus rhipidophylla |
| 54 |  | viirpuu, karvane | Crataegus submollis |
| 55 | + | viirpuu, üheemakaline | Crataegus monogyna |
| 56 |  | õunapuu, aed- | Malus domestica |

### 1. Ala puittaimestiku üldandmed

Pähklimäe tn. serva rajatud haljasala on üsna noor, istutatud puud on jõudmas keskikka (on enamikus vahemikus 25–35 aastat).

Oma põhiplaanilt on haljasala korrapärane. Laiemad teed on kirde-edelasuunalised.

Teede servades on puude read. Puude vahekaugus ridades on üsna ühtlane, enamasti 6 kuni 7 m. Ridadesse on valitud pikaealised puuliigid – künnapuu, harilik, suurelehine ja läänepärn. Täiendliikideks on h. vaher ja pensilvaania saar, okaspuudest kuriili ja euroopa lehis ning palsam- ja värdnulg. Istumiskoha ümber on istutatud korrapärase ümara võraga rabe remmelgad ‘Bullata’.

Korrapära peaksid rõhutama ka pöatavad läikiva tuhkpuu hekid, kuid need on ebaühtlased ja ei oma ülesannet ei täida. Praeguseks hakkavad üsna valgusnõudlikud läikivad tuhkpuud jääma puude võrade alla ja hakkavad alt laasuma.

Värskelt rajatud laste mänguväljaku ümber on istutatud mägimände.

Kangelaste prospekti servas kasvab h. hobukastanite rida, vastu Pähklimäe Gümnaasiumit aga karvaste viirpuude rida.

Ala loodeosas Sädemekese lasteaia alal paikneb enamik puittaimi lasteaia-ala servades. Lasteaia põhjapoolses servas on ülekaalus h. vahtrad, lääneservas h. vahtrad, h. pärnad, h. pihlakad ja h. toomingad, kaguservas aga h. toomingad ja üheemakalised viirpuud; idaservas paikneb h. haabade rühm. Puude alla on istutatud põõsaste read, kus sagedasemad on suur läätspuu ja h. sirel. Toomingaid on kärbitud ja osasid puid ka tagasi lõigatud. Osa viirpuude ridasid on pöatavad. Nii sireleid kui ka suuri läätspuid võiks noorendada vanade tüvekeste järk-järgulise väljalõikamisega.

Lasteaiast läänes korruselamu pool paikneb heas tervislikus seisundis kaskede rida.

Pähklimäe Gümnaasiumi ümber on istutatud suurekasvulisi puid. Mitmete isenditega on esindatud h. hobukastanid, pensilvaania saared, h. vahtrad ja lõhnavad paplid. Kiirekasvulised paplid on saanud kasvueelise ja osa aeglasema kasvuga puid nagu h. vahtrad ja kased, aga ka karvased viirpuud on valguse puudusel hakanud kiratsema.

Ümber staadioni on istutatud viirpuude read, mis võiks enam-vähem praeguses olekus säilitada. Välja tuleks raiuda viirpuude vahele kasvama hakanud remmelgad.

Staadionist ida pool tänava ääres on ridadena istutatud segus kased ja pensilvaania saared. Need puud on heas tervislikus seisundis.

Kooliala lõunaservas vastu tööstuala kasvab suur lõhnavate paplite rühm, mis täidab üsna hästi ülesannet kooli eraldamiseks tööstusalast.

Nii gümnaasiumi kui ka lasteaia ümber on hajali kodumaiseid puid ja põõsaid, peamiselt pajusid.

Uuritud alal identifitseeriti 56 taksonit puittaimi, neist 28 on kodumaised.

### 2. Puittaimestiku haljastusväärtus

Kuivõrd uuritud alal kasvavad suhteliselt noored puittaimed, mida on regulaarselt hooldatud, siis on heas tervislikus seisundis ning haljastuslikult väärtuslike puude osakaal suur. Haljastuslikult on väärtuslikud heas tervislikus seisundis ja liigitüüpilise võraga keskealised ja noored üksikpuud ning puude rühmad.

Kõige kehvemas tervislikus seisundis on kiiresti vananevad puud – raagremmelgad ja osa paplitest.

Mõned h. pärnad on kahjustunud pärna võrsesurmast. See seenhaigus, mis kutsub esile okste deformeerumist (uinuvatest pungadest tekivad lisaoksad, uued oksad on tihti kujult looklevad), ei ole siiski kuigi levinud.

Vananema on hakanud ka põõsad, mida tuleks lõikustega noorendada.

Haljastuslikult olulised on suuremate mehhaaniliste vigastustega või haigustest kahjustunud või olemuselt lühiealised puud, mille tervislik seisund on halvenenud ja noorendamist vajavad põõsad.

Väheväärtuslikud on haigustest tugevalt kahjustunud või ulatuslike mehhaaniliste vigastustega puud.

Likvideerima peaks surnud ja hääbuvad puud.

Alal kirjeldatud ja eraldi dendroloogilisele plaanile kantud 420 haljastuslikku objekti jagunevad väärtusklasside vahel järgmiselt:

väärtuslikud – 209 (49.8 %);

olulised – 151 (36.0 %);

väheväärtuslikud – 51 (12.1 %);

likvideeritavad – 9 (2.1 %).

### Järeldused

- Pähklimäe tänava korrapärase planeeringuga haljasala on oma kujunduselt ja kasutusfunktsioonidelt sarnane skvääriga.

- Haljasala puurindes valitsevad nooremas keskeas olevad pikealiste lehtpuuliikide isendid – erinevad pärnad, künnapuud ja pensilvaania saared. Enamike puude vanus on 25–35 aastat ja puud on üldiselt heas tervislikus seisundis.

- Okaspuid alal on vähe. Kasutatud on alale ebasobivaid liike. Kuriili lehis eelistaks niiskemat mulda. Palsam- ja värdnulg on vastuvõtlikud putuka – musta pahktäi – rüüstele, mis põhjustab noorte puude okaste hukkumist. Hästi sobivad alale mägimännid.

- Peaaegu kõik puud vajavad kergemat hoolduslõikust – puudel tuleks ära lõigata kuivanud ja murdunud või vigastatud oksad.

- Puurindes on suhteliselt vähe rikkalikult õitsvaid puid.

- Istutatud põõsaste liigiline koosseis on keskmise rikkusega, enamik põõsaid on sobivad ridaistutusteks. Alal võiks olla rohkem keskmise ja kõrge kasvuga rikkalikult õitsvaid põõsaid. Enamik istutatud põõsaid tuleks noorendada vanade tüvekeste/harude väljalõikamise teel.

### Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks

- Suurekasvulisi lehtpuid võiks juurde istutada gümnaasiumi ümber. Eelistada võiks erilise võrakuju (näit. sammasjad haavad või sanglepad) või lehestiku värviga (halli lehestikuga hõberemmelgaid, punaselehiseid h. vahtraid ‘Schwedleri’, ilusa sügisvärviga lehestikuga hõbevahtraid jt.) puid. Mujal alal võiks juurde istutamisel või asendamisel eelistada rikkalikult õitsvaid puid nagu hobukastaneid, dekoratiivõunapuid, h. pirnipuud, h. toomingat ‘Colorata’, virgiinia toomingat ‘Shubert’ jt.

- Okaspuudest võiks eelistada euroopa, vene või eurojaapani lehist, musta või harilikku mändi, serbia, kanada ja torkavat kuuske.

- Pähklimäe tn. haljasalale võiks juurde istutada erineva kõrgusega õierohkeid põõsaid nagu ungari sirel, erinevad ebajasmiinid, kibuvitsu ja pargiroose.

- Puudel tuleks läbi viia hoolduslõikus iga kahe-kolme aasta järel.

### Kokkuvõte

Narva Pähklimäe tn. korrapärase põhiplaaniga haljasalal valitsevad heas tervislikus seisundis ja haljastuslikult väärtuslikud keskealised istutatud pärnad ja künnapuud, mis enamikus kasvavad ridadena. Puude vanus on 25–35 aastat. Enamik haljasala okaspuid (v.a. mägimännid) kiratseb ja võiks asendada teistega.

Haljasala puistut on pidevalt hooldatud, kuid puude hoolduslõikus võiks olla lühema intervalliga (hoolduslõikust võiks teha igal teisel-kolmandal aastal).

Ka mujal uuritud alal, Pähklimäe Gümnaasiumi ja Sädemekese lasteaia ümber, on puude tervislik seisund enamasti hea.

Puude juurde istutusi võiks ette näha ümber gümnaasiumi.

Uuritud alal identifitseeriti 56 taksonit puittaimi, neist 28 on kodumaised.

# Illustreerivad 3D vaated

1. Vaade Rahu tänava poolt

2. Vaade Kangelaste prospekti poolt

3. Vaade kangelaste prospekti suunas

4. Vaade Rahu tänava suunas

# JOONISED

Joonis 1		Situatsiooni skeem

Joonis 2		Tugiplaan				1:1000

Joonis 3		Põhijoonis				1:1000

Joonis 4		Kontaktvöönd			1:5000

Joonis 5		Tehnovõrkude koondplaan	1:1000

# LISAD